## Slide 1: Printable Programming Polygons

## Slide 2: Wedge
How to create?

## Slide 3: Wedge
Create 2D shape
Extrude

## Slide 4: Polygon
s=polygon([ [0,0],[1,0],[0,1] ]);
s.display();
(0,0)
(0,1)
(1,0)
Create a polygon with 3 points.
3 points

## Slide 5: Sweep
s=polygon([ [0,0],[1,0],[0,1] ]);
g = extrudeShape(s, 0.25);
g.display();

## Slide 6: Sweep
s=polygon([ [-1,0],[1,0],[0,1] ]);
g = extrudeShape(s, 0.25);
g.display();
(-1,0)
(0,1)
(1,0)
3 points

## Slide 7: L-Block

## Slide 8: L-Block
1
2
3
4
5
6
 | x | y
1 | 0 | 0
2 | 1 | 0
3 | 1 | 0.4
4 | 0.4 | 0.4
5 | 0.4 | 1
6 | 0 | 1
s=polygon([ [0,0],[1,0],[1,0.4],[0.4,0.4],[0.4,1],[0,1] ]);
s.display();

## Slide 9: L-Block
s=polygon([ [0,0],[1,0],[1,0.4],[0.4,0.4],[0.4,1],[0,1]]);
g = extrudeShape(s, 0.25);
g.display();

## Slide 10: L-Block

## Slide 11: Exercise - Extrude
1
2
3
4
5
6
 | x | y
1 | 0 | 0
2 | 1 | 0
3 | 1 | 0.4
4 | 0.6 | 0.4
5 | 0.4 | 0.6
6 | 0.4 | 1
7 | 0 | 1
7
s=polygon([ [0,0],[1,0],[1,0.4],[0.6,0.4],[0.4,0.6],[0.4,1],[0,1] ]);
s.display();

## Slide 12: L-Block
s=polygon([ [0,0],[1,0],[1,0.4],[0.6,0.4],[0.4,0.6],[0.4,1],[0,1] ]);
g = extrudeShape(s, 0.25);
g.display();

## Slide 13: L-Block with Arc

## Slide 14: L-Block with Arc
1
2
3
4
5
6
 | x | y | radius
1 | 0 | 0 | 
2 | 1 | 0 | 
3 | 1 | 0.4 | 
4 | 0.6 | 0.4 | 
5 | 0.4 | 0.6 | 0.3
6 | 0.4 | 1 | 
7 | 0 | 1 | 
7
s=polygon([ [0,0],[1,0],[1,0.4],[0.6,0.4],[0.4,0.6,0.3],[0.4,1],[0,1] ]);
s.display();

## Slide 15: L-Block
s=polygon([ [0,0],[1,0],[1,0.4],[0.6,0.4],[0.4,0.6,0.3],[0.4,1],[0,1] ]);
g = extrudeShape(s, 0.25);
g.display();

## Slide 16: Combine with Booleans

## Slide 17: Combine with Booleans
Create polygon
Extrude
Subtract cylinder
s=polygon([ [0,0],[2,0],[2,0.8],[1.6,1.2],[0,1.2]]);
g = extrudeShape(s, 0.5);
g2 = cylinder(0.2,2).rotateX(90).move(1,0.5,0);
g = g.subtract(g2);
g.display();

## Slide 18: Axi Symmetric Parts

## Slide 19: Axi-Symmetric Parts

## Slide 20: Revolve
1
2
3
4
5
6
 | x | y
1 | 0 | 0
2 | 10 | 0
3 | 10 | 3
4 | 7 | 6
5 | 7 | 10
6 | 3 | 13
7 | 3 | 15
8 | 0 | 15
7
8
s=polygon([ [0,0],[10,0],[10,3],[7,6],[7,10],[3,13],[3,15],[0,15]]);
s.display();

## Slide 21: Revolve
s=polygon([ [0,0],[10,0],[10,3],[7,6],[7,10],[3,13],[3,15],[0,15]]);
g = revolveShape(s);
g.display();

## Slide 22: Axi-Symmetric Parts

## Slide 23: L-Block with Arc
1
2
3
4
5
6
 | x | y | radius
1 | 0 | 0 | 
2 | 1 | 0 | 
3 | 1 | 0.4 | 
4 | 0.6 | 0.4 | 
5 | 0.4 | 0.6 | 0.3
6 | 0.4 | 1 | 
7 | 0 | 1 | 
7
s=polygon([ [0,0],[1,0],[1,0.4],[0.6,0.4],[0.4,0.6,0.3],[0.4,1],[0,1] ]);
s.display();

## Slide 24: Axi-Symmetric Parts
s=polygon([ [0,0],[1,0],[1,0.4],[0.6,0.4],[0.4,0.6,0.3],[0.4,1],[0,1] ]);
g = revolveShape(s);
g.display();

## Slide 25: Using Graph Sheets